5. Транспортировка мебели.

5.1. Транспортировка мебели производится всеми видами крытого транспорта в упаковке завода-изготовителя только в вертикальном положении (согласно манипуляционным знакам). Наличие упаковочного профиля по контуру столешницы, а также воздушно-пузырчатой пленки на рабочей поверхности, между вставками и на ногах стола обязательно.

5.2. При транспортировке упаковка с мебелью должна быть надежно закреплена и защищена от механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами. Недопустимы падения упакованной мебели с любой высоты.

5.3. Столы в упаковке транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке по ГОСТ 14192-96.

6. Гарантия изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТО 31.09.12.131-21656087-215-2017 и ТУ 31.09.12-001-21656087-2018.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором между потребителем и организацией, реализующей товар. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.

6.3. При условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации срок службы стола составляет 20 лет.

6.4. Претензии по несоответствию мебели качеству должны направляться покупателем в течение гарантийных сроков в письменном виде в магазин, где была произведена покупка, с обязательным приложением копии товарного чека.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, хранения, эксплуатации и ухода за мебелью.

Штамп ОТК				   Дата

430006 г. Саранск, Энергетическая, 33,  тел./факс (8342) 295-000

orimex@orimex.ru   				 www.orimex.ru

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

паспорт изделия

Стол обеденный

с прямоугольной крышкой “КРАФТ”

Габаритные размеры (мм)

| Длина | 2100 |
| --- | --- |
| Ширина | 950 |
| Высота | 760 |

1. Технические характеристики.

1.1. Обеденный стол “Крафт” представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из столешницы и двух ног.

1.2. Схема сборки изделия указана на рис. 1.

1.3. Продукция фирмы “Оримэкс” производится с применением экологически чистых, безопасных для здоровья людей и животных материалов и комплектующих, что подтверждается гигиеническим сертификатом и сертификатом качества.

1.4. Материал: дуб, мебельная плита и шпон из дуба.

1.5. В качестве защитного и отделочного покрытия используются двухкомпонентные полиуретановые грунт и лак. Покрытие полиуретановым лаком обладает прочностью к царапанью – 0,5 Н, стойкость к воздействию химикатов – от 1 до 10 минут.

1.6. Масса стола “Крафт”: нетто – 81±1 кг, брутто – 96±3 кг.

2. Комплектность.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столешница в сборе | шт. | 1 |
| 2 | Проставка ноги | шт. | 2 |
| 3 | Стойка ноги (левая) | шт. | 2 |
| 4 | Стойка ноги (правая) | шт. | 2 |
| 5 | Основание ноги | шт. | 2 |
| 6 | Болт имбус М8 х 40 | шт. | 4 |
| 7 | Винт М8 х 30 | шт. | 20 |
| 8 | Фетровая подставка | шт. | 4 |
| 9 | Винт М8 х 30 | шт. | 12 |
| 10 | Ключ шестигранник 6 | шт. | 1 |
| 11 | Ключ шестигранник 5 | шт. | 1 |
| 12 | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внимание! Допускаются незначительные изменения конструкции и комплектности, не ухудшающие качество изделий.

В производстве используется дуб и шпон из дуба нескольких видов и из различных регионов. Каждый имеет свой оттенок. Ввиду этого, цвет тонировки мебели может отличаться от образцов и от партии к партии. Данная разнооттеночность является признаком натуральной древесины и не считается производственным дефектом.

3. Сборка и установка.

3.1. Сборка обеденного стола “Крафт” производится в соответствии со схемой сборки.

3.2. Освободив стол от упаковки, произвести сборку стола в следующем порядке: а) положить столешницу (№1) на ровную поверхность рабочей стороной вниз; б) освободить проставки ног (№2) от столешницы, выкрутив винты (№7); в) присоединить основания ног стола (№5) к стойкам ног (№3, 4), вставив шканты в отверстия в основании; г) установить болты (№6) в отверстиях оснований ног стола и затянуть шестигранником (№10); д) проставку установить на собранную ногу, установить винты (№9), затянуть шестигранником (№11); е) ногу в сборе с проставками присоединить к столешнице, затянув винтами в местах соединения; ж) перевернуть стол и установить на ноги.

3.3. Установку или перемещение стола следует производить путем поднятия изделия за цокольную часть с отрывом от пола.

4. Уход и эксплуатация.

4.1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий её хранения, правил ухода и эксплуатации.

4.2. Мебель предназначена для эксплуатирования в крытых и отапливаемых помещениях при температуре от +2(С до +45(С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

4.3. Стол не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, радиаторам и другим отопительным приборам).

4.4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

4.5. Случайно попавшую на поверхность мебели химически активную жидкость (спирт, ацетон, бензин и др.) следует немедленно удалить сухой тканью.

4.6. Удаление пыли с лакированной поверхности следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

4.7. Лакированную поверхность мебели рекомендуется периодически освежать специальными составами по уходу за мебелью.

4.8. Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за мебелью.